新生儿黄疸治疗箱

一、产品简介：

1、箱温控制，肤温监测，LED显示；

2、具有双面辐照功能，上灯箱光源为LED光源，下灯箱光源为LED光源；（需提供注册证明）

3、具有光照治疗时间计时功能；

4、产品具有自检功能，多种故障报警提示；前面板具有温度校正功能；

5、具有肤温传感器脱落报警提示功能；

6、具有正门独立锁定装置；

7、自然风道加湿；抽拉式水箱 ；

8、婴儿床可从侧面拉出；

9、两侧和正门的有机玻璃可打开；

10、采用无刷直流电机驱动热循环，能有效的控制温度。

二、基本配置：上箱体（含上灯箱、控制仪、婴儿床）及下箱体（含下灯箱、储物柜）。

三、主要技术参数：

1、工作电源：AC220V/ 50HZ输入功率：≤600VA 。

2、控温方式：箱温控制，肤温监测。

3、控温范围：25℃～34℃。

4、皮肤温度显示范围至少为：5℃～65℃（需提供注册证明）。

5、黄疸箱温度显示的平均值与实际黄疸箱温度平均值之差：≤±0.8℃。

6、皮肤温度传感器精度：±0.3℃，床面温度均匀性：≤0.8℃ 。

7、婴儿床面上的工作噪声：≤55dB（A）[环境噪音在45dB（A）以下]。

8、故障报警：超温、断电、传感器、偏差、风机、系统报警等。

9、床面上有效表面内的总辐照度：≥1.5mW/cm²（上灯箱光源为灯管）≥2.0mW/cm²（上灯箱光源为LED）≥3.0mW/cm²（下灯箱）（需提供注册证明）。

10、床面上有效表面内的胆红素总辐照度平均值：≥1.4mW/cm²（上灯箱光源为灯管）

≥1.5mW/cm²（上灯箱光源为LED），≥2.5mW/cm²（下灯箱）（需提供注册证明）。

11、★床面上有效表面内的最高胆红素总辐照度：1.6mW/cm² （上灯箱光源为灯管）2.2mW/cm² （上灯箱光源为LED）3.5mW/cm²（下灯箱）（需提供注册证明）。

12、床面上有效表面内的胆红素总辐照度均匀性：>0.4。

13、黄疸治疗光源主波长：400nm～550nm。

14、使用环境要求：环境温度：18℃~28℃，环境风速：<0.3m/s。

15、产品注册证中有上、下光疗功能。

16、产品通过CE、TUV、ISO9001、13485质量认证。

17、同品牌设备在省内三甲医院用户不低于20家。